Wypis z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XLI.255.2014 z dnia 29.05.2014 r. (uchwałę opublikowano 04.06.2014 r. w Dz.U.W.L.  poz.1142)

## „ ...

§ 3.Ilekroć w dalszych ustaleniach jest mowa o:

    - przeznaczeniu terenów – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi w sposób określony ustaleniami planu, z dopuszczeniem realizacji innych inwestycji, zgodnie z ustaleniami rozdziału 7 niniejszej uchwały;

    - nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych z wyłączeniem detali architektonicznych elementów nie będących budynkami;

    - przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych rozporządzeń i decyzji administracyjnych;

    - terenie jednostki planu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem;

    - tymczasowym sposobie zagospodarowania, urządzenia lub użytkowania terenu – należy przez to rozumieć użytkowanie terenu do czasu zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym planem;

    - uciążliwości – należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska, w tym zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego terenu, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami, przekraczające obowiązujące wielkości normowe;

    - usługach - należy przez to rozumieć takie usługi, które nie wytwarzają dóbr materialnych i służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludności, z wyłączeniem budowy obiektów handlowych wielkopowierzchniowych oraz usług: obsługi komunikacji, sprzedaży paliw, naprawy i sprzedaży pojazdów zmechanizowanych, miejsca obsługi podróżnych;

    - usługach turystycznych – należy przez to rozumieć realizację usług związanych z rekreacją, turystyką i wypoczynkiem;

    - terenach usług rekreacji – należy rozumieć usługi związane z propagowaniem walorów rekreacyjnych regionu, usług szkoleniowo-wypoczynkowych oraz działalność wystawienniczo – pensjonatową,

    - produkcji -  należy przez to rozumieć działalność wytwarzającą i przetwarzającą bezpośrednio dobra materialne;

    - terenie zabudowy zwartej – należy przez to rozumieć zabudowę kubaturową, która może być realizowana do granicy działki i zgodnie z liniami zabudowy, określonymi w ustaleniach szczegółowych;

    - ładzie przestrzennym – należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz estetyczne;

    - kondygnacji – rozumie się kondygnacje nadziemne, z dopuszczeniem podpiwniczenia obiektów wg potrzeb;

    - towarzyszących obiektach – należy rozumieć jako obiekty budowlane o funkcji związanej z przeznaczeniem podstawowym lub niezbędne do jego prawidłowego użytkowania przy czym ich powierzchnia nie może przeważać na danym terenie;

    - zabudowie mieszanej –  należy rozumieć jako teren zabudowy o różnych funkcjach, które mogą być realizowane łącznie lub jedna z nich na działce.

# ROZDZIAŁ 2

Przeznaczenie terenów

§ 4. 1. Na obszarze objętym planem wyznacza się następujące tereny o różnym przeznaczeniu :

....

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się następujące funkcje stanowiące o ich przeznaczeniu:

...

- tereny usług turystycznych, oznaczone na rysunku symbolem – „UT” obejmują obszar istniejących ośrodków wczasowo-rekreacyjnych, na których dopuszcza się lokalizację: obiektów szkoleniowo-dydaktycznych z pokojami noclegowymi, magazynów sprzętu sportowo-rekreacyjnego, służących rozwojowi turystyki wodnej oraz gospodarce wodnej i rybackiej,  z dopuszczalnym poziomem hałasu jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

...

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami

planu:

- linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania;

- nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy;

- symbole określające przeznaczenie terenów.

5. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 elementy rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego, orientacyjne linie podziałów wewnętrznych, mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu.

# ROZDZIAŁ 3

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 5. Na obszarze objętym planem kształtowanie i ochronę ładu przestrzennego należy realizować poprzez:

- zachowanie linii zabudowy oraz realizacje nowej zabudowy poprzez nawiązanie rozwiązań architektonicznych do charakteru zabudowy sąsiedniej,

- stosowanie kolorów pastelowych ścian w odcieniach ciepłych, dachów „zielonych”(pokrytych naturalną roślinnością) albo w kolorach naturalnych czerwieni, brązów , grafitu do czerni.

- zachowanie i ochronę istniejącego zadrzewienia również wzdłuż dróg i wskazanie do uzupełnień zgodnie z zapisami niniejszej uchwały,

- zakaz lokalizacji wolnostojących obiektów tymczasowych oraz obiektów usługowych poza terenami przeznaczonymi na lokalizację usług,

- dopuszcza się lokalizację obiektów towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu terenu pod warunkiem zachowania ustaleń przypisanych dla danego terenu z zachowaniem min. 50% funkcji podstawowej,

- zagospodarowanie projektowanych terenów wymaga zachowania min. 20% powierzchni biologicznie czynnej przy zastosowaniu odstępstw określonych w ustaleniach dotyczących jednostek planu ,

- zakaz stosowania prefabrykowanych przęseł betonowych płotów oraz pełnego ogrodzenia o wysokości powyżej 1,2 m, preferencja dla ogrodzeń ażurowych,

- w obszarach Pszczewskiego Parku Krajobrazowego: ogrodzenia winny zachować co najmniej 15 cm prześwitu nad powierzchnią gruntu,

- przy projektowaniu nowych inwestycji należy unikać kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania należy istniejącą sieć przenieść zgodnie z warunkami określonymi w przepisach szczególnych po uzgodnieniu z właściwym operatorem sieci,

- dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach o innym przeznaczeniu, o ile nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje tych terenów, z dopuszczeniem wydzielenia działek pod urządzenia związane z infrastrukturą techniczną,

- zapewnienie dróg pożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi,

- na obszarach przylegających do terenów kolejowych obowiązuje uzgadnianie odstępstw w zakresie odległości obiektów niezgodnych z przepisami odrębnymi,

- dopuszcza się wykonanie do 20% powierzchni dachu każdego z budynków oraz tarasów i balkonów, w inny sposób niż określony w ustaleniach planu,

- na obszarach przyległych do terenów dróg publicznych – zbiorczych „KZ” obowiązuje uzgadnianie z zarządcą drogi odstępstw w zakresie odległości obiektów niezgodnych z przepisami odrębnymi.

# ROZDZIAŁ 4

# Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 6. Ustala się zasady ochrony środowiska przyrodniczego:

- docelowe rozwiązanie gospodarki ściekowej poprzez odprowadzenie ścieków zbiorczym systemem do oczyszczalni w Pszczewie,

- na terenach nieskanalizowanych dopuszcza się budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych w okresie przejściowym do czasu wybudowania kanalizacji,

- stosowanie ekologicznych źródeł ciepła w istniejących lub realizowanych obiektach mieszkaniowych, usługowych i rekreacyjnych na terenie parku krajobrazowego,

- wywożenie i segregacja wszystkich odpadów stałych z zachowaniem gminnych programów i regulaminów,

- ochrona wód wymaga zakazu zrzutów zanieczyszczeń, szczególnie substancji biogennych, organicznych i toksycznych, do gruntu i wód powierzchniowych,

- na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: „MN”, „ML”, „MU”, „UT”, i „UR” zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie przepisów odrębnych, z wyłączeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg,

- na obszarach objętych planem obowiązuje ograniczenie uciążliwości inwestycji zgodnie z przepisami szczególnymi do granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,

- wszelkie grunty niezabudowane i nieutwardzone powinny być pokryte zielenią i stanowić powierzchnie biologicznie czynne,

- wody opadowe i roztopowe:

      - z powierzchni utwardzonych na działkach i dachów budynków należy zagospodarować w granicach własnej działki, a w przypadku zanieczyszczenia ich substancjami ropopochodnymi należy je odpowiednio oczyścić,

      - z terenów dróg należy odprowadzić poprzez separatory do gruntu lub do wód powierzchniowych,

      - należy zabezpieczyć ich odpływ w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz zaleganiem

§ 7.1.  Na obszarze objętym planem, ochronie prawnej podlegają tereny Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, pomniki przyrody ożywionej,  wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz Obszar Chronionego Krajobrazu „7-Gorzycko”, według zasad wynikających z przepisów odrębnych.

# 2. Ze względu na ochronę środowiska przyrodniczego ustala się:

- uciążliwości i szkodliwości wywołane przez działalności związane z przeznaczeniem obszarów, w zakresie emisji zanieczyszczeń: wód i powietrza, związków złowonnych, hałasu i wibracji, promieniowania szkodliwego dla ludzi i środowiska w tym powstawania odpadów, wymagają stosowania urządzeń mających na celu eliminowane lub ograniczone uciążliwości oraz zachowania parametrów określonych w przepisach odrębnych dostosowanych do ochrony zabudowy mieszkaniowej położonej na terenach sąsiednich,

- zachowanie ciągłości istniejących cieków wodnych i melioracyjnych wraz z terenem niezbędnym do ich obsługi  z dopuszczeniem skanalizowania oraz budowy urządzeń i konstrukcji mostowych;

# 3. Ze względu na ochronę środowiska przyrodniczego zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych do gruntu i jezior.

# 4. Wokół jezior, w obszarach zabudowy pozostawienie min. 20-metrowego pasa zadrzewień i zakrzewień tworzących naturalna strefę buforową, za wyjątkiem miejsc lokalizacji kąpielisk i przystani wodnych.

# ROZDZIAŁ 5

# Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 8. Ustala się zasady ochrony dóbr kultury

    - w przypadku prac ziemnych w granicach stanowisk archeologicznych oraz w miejscach występowania warstw kulturowych związanych z rozwojem miejscowości z okresu średniowiecza i nowożytności, wykonać ratownicze badania archeologiczne, na które należy uzyskać decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z przepisami szczególnymi,

    - osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku, obowiązane są niezwłocznie zawiadomić o tym wójta gminy oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków; jednocześnie obowiązane są zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć do czasy wydania odpowiednich zarządzeń,

    - stanowiska archeologiczne oznaczone na rysunku planu – załącznik nr 1, obiekty wpisane do rejestru i do gminnej ewidencji zabytków wymagają uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na wszelkie działania i na każdym etapie inwestycyjno – budowlanym.

# ROZDZIAŁ 6

# Zasady kształtowania przestrzeni publicznych

§ 9. 1. Na obszarze objętym planem przestrzenie publiczne stanowią:

    - drogi publiczne, oznaczone na rysunku symbolem  „KZ”, ,

    - tereny zieleni leśnej, oznaczone na rysunku symbolem „ZL”;

    - tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku symbolem „WS”.

  - Na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 dopuszcza się realizację chodników, ścieżek rowerowych oraz elementów małej architektury w formie ławek lub przystanków autobusowych, o ile nie koliduje to z użytkowaniem drogi.

  - Na wszystkich terenach publicznych określonych w ust. 1 ustala się zakaz ich grodzenia z dopuszczeniem lokalizacji reklam w formie zorganizowanej i ujednoliconej co do wielkości i jakości w obrębie przestrzeni zabudowanych.

....

###### ROZDZIAŁ 7

# Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

Na obszarze objętym zmianą planu ustala się następujące przeznaczenie i zasady zagospodarowania:

§ 10. Załącznik nr 1 obręb Pszczew:

...

- Wyznacza się tereny usług turystycznych, oznaczone na rysunku planu symbolem „UT”, dla których:

    - ustala się następujące warunki:

      - zachowanie istniejącej zabudowy,

      - realizację obsługi parkingowej w granicach posiadanej działki, min. 4 miejsca parkingowe

      - zagospodarowanie terenów niezabudowanych na urządzone tereny zielone, chodniki, place, miejsca rekreacji z zachowaniem min. 25% powierzchni jednostki terenu planu jako biologicznie czynnej, powierzchnia zabudowy od 3% do 70%;

      - przebudowę i nadbudowę obiektów istniejących bez zmiany powierzchni zabudowy;

    - dopuszcza się budowę obiektów służących rozwojowi turystyki wodnej lub gospodarce rybackiej, w tym :

      - budowę obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

      - realizację zabudowy zwartej szkoleniowo- dydaktycznej z pokojami noclegowymi o wysokości obiektów do czterech kondygnacji nadziemnych, dachy wg rozwiązań indywidualnych z preferencją dachów „zielonych”,

      - przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejących obiektów;

      - realizację obiektów służących turystyce wodnej w tym sanitarnych i hangarów na jednostki pływające;

      - realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz wydzielonych ciągów pieszo – jezdnych,

      - realizację obiektów i urządzeń małej architektury;

...

###### Rozdział 10

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 14. Wyznacza się tereny komunikacyjne, oznaczone na rysunku planu symbolem „KZ” – drogi publiczne klasy zbiorczej, dla których:

    - ustala się następujące warunki:

      - szerokości w liniach rozgraniczających 10,0- 20,0m i zgodnie z rysunkiem planu,

      - jednostronny ciąg pieszy,

    - dopuszcza się:

      - wydzielony ciąg ścieżki rowerowej;

      - realizację dwustronnych wydzielonych ciągów pieszych,

      - wjazdy na działki przyległe,

      - budowę parkingów na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą drogi;

...

§ 17. Dla istniejącego układu ulic zachowuje się ewidencyjne linie rozgraniczające, do czasu przebudowy i modernizacji dróg.

§ 18. Dopuszcza się korektę linii rozgraniczających terenów komunikacji, pod warunkiem zachowania ich ciągłości i ustaleń niniejszego rozdziału.

§ 19.1. Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenów:

- sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg i ciągów komunikacji pieszej;

- dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na innych niż wymienione w ust.1 terenach;

- zabrania się realizacji naziemnych sieci uzbrojenia technicznego z wyjątkiem przyłączy o charakterze czasowym,

  - W zakresie zaopatrzenia w wodę

ustala się:

  - dostawę wody z komunalnej sieci wodociągowej;

  - obowiązek zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru.

  - W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych ustala się:

- budowę zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej,

- do czasu realizacji sieci zbiorczej odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych w granicach własnych działek,

- zakazuje się realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

  - W zakresie odprowadzenia ścieków opadowych ustala się odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do gruntu.

  - Na terenach przepompowni ścieków sanitarnych należy stosować pompy w obiegu zamkniętym z filtrami technologicznymi dla zachowania naturalnego stanu środowiska przyrodniczego

  - W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się korzystanie z butli lub zbiorników na propan-butan , lub podłączenie się do sieci gazu ziemnego po jej zrealizowaniu.

  - W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

    - zasilanie terenów objętych planem z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych na warunkach określonych przez operatora sieci, z preferencją stosowania sieci kablowych,

    - realizacja planowanej zabudowy wymaga zachowania odległości od istniejących linii elektroenergetycznych na warunkach określonych przez operatora sieci,

    - dopuszcza się :

- realizację stacji transformatorowych wolnostojących na wydzielonych działkach o pow. ok. 30m2 lub słupowych bez wydzielania działek,

- wyznaczenie tras dla linii o napięciu 15 kV oraz korytarzy infrastruktury

- przebudowę linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych m.in. w przypadku wystąpienia kolizji z planowaną zabudową,

  - W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

- zaopatrzenie w energię cieplną z urządzeń indywidualnych o ograniczonej emisji zanieczyszczeń: poprzez wykorzystanie gazu, energii elektrycznej, oleju opałowego i innych paliw ekologicznych do celów grzewczych obiektów w granicach Pszczewskiego Parku Krajobrazowego,

- dopuszcza się wykorzystanie niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii.

- dopuszcza się wykorzystanie wszystkich źródeł energii w obiektach poza granicami Pszczewskiego Parku Krajobrazowego

  - W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów ustala się miejsca na lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe w granicach poszczególnych działek.

  - W zakresie sieci telekomunikacyjnych ustala się realizację systemu kablowej sieci telefonicznej.

…”