INWESTOR GMINA PSZCZEW ul. Rynkowa 13, 66 – 330 Pszczew NIP 595-00-07-798 Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie Ul. Kasztanowa 14, 66 – 330 Pszczew tel. 95 749 10 88

TEMAT OPRACOWANIA DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA ROBÓT „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 004408F relacji Stołuń – Kalsko, długości 3,38km”

ADRES INWESTYCJI Remont nawierzchni drogi gminnej nr 004408F Stołuń – Kalsko na działkach ewid. nr 215/2, 61/1, 2253/1 i 4 obr. 0003 Stołuń

| Autor opracowania | mgr inż. Wojciech Prochera |  |
| --- | --- | --- |
| Nowa Wioska, sierpień 2021r. |

Nowa Wioska, 23.08.2021

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Działając zgodnie z treścią art. 20 usta. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017r., poz. 1332 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że  niniejszy projekt branży drogowej dla zadania:

„Remont nawierzchni drogi gminnej relacji nr 004408F Stołuń – Kalsko długości 3,38km”

na terenie Gminy Pszczew działkach nr ewid. 215/2, 61/1, 2253/1 i 4 obr. 0003 Stołuń, gmina Pszczew,  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANŻA DROGOWA

Projektant: mgr inż. Wojciech Prochera

upr. nr WBPP/N – 139/90/ZG

w specjalności inżynieryjno - konstrukcyjnej

……………………………………………………………

/podpis Projektanta, pieczątka/

OPIS TECHNICZNY

„Remont nawierzchni drogi gminnej nr 004408F relacji Stołuń – Kalsko długości 3,38km”

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie z dnia 23.08.2021r. od Zamawiającego na sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn.:  „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 004408F relacji Stołuń – Kalsko długości 3,38km”.

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej remontu nawierzchni gruntowej drogi gminnej nr 004408F  łączącej m. Stołuń z m. Kalsko. Projektowany odcinek drogi gruntowej w miejscowości Stołuń łączy się z drogą powiatową  nr 1328F o nawierzchni bitumicznej z na granicy gminy Pszczew łączy się z drogą gminną tłuczniową będącą w administracji Gminy Międzyrzecz.

Na projektowanym odcinku przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni tłuczniowej oraz wykonanie poboczy gruntowych. W ramach projektu planuje się odwodnienie powierzchniowe nowej nawierzchni z odprowadzeniem wody na pobocza i dalej do istniejących rowów odwadniających.

Zakres opracowania obejmuje działki o numerach ewid. 215/2, 61/1, 2253/1 i 4 obr. 0003 Stołuń.

Właścicielem drogi gminnej w oznaczonych działkach jest Gmina Pszczew.

- DANE WYJŚCIOWE

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430)

- Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej – WPD – 3, Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych

- Uzgodnienia branżowe

- Mapy w skali 1 : 1000

- Wizja lokalna

- Uzgodnienia z Zamawiającym

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Projektowany odcinek nawierzchni drogi  gminnej nr 004408F   przewidziany do remontu, rozpoczyna się w miejscowości Stołuń na styku z drogą powiatową nr 1328F.  W miejscu rozpoczęcia w km 0+000,00 na styku z drogą powiatowa, droga gminna stanowi rozwidlenie na której zlokalizowana jest kapliczka religijna. Lokalni mieszkańcy wykorzystują rozwidlenie do parkowania samochodów ciężarowych.

Fot: Rozwidlenie drogi gminnej w m. Stołuń.

Istniejąca nawierzchnia na całym odcinku, to nawierzchnia utwardzona z gruzu budowlanego, lokalnie remontowana przy użyciu destruktu asfaltowego i mieszanek tłuczniowych o szerokości od 3,5m do 4,50 m. Nawierzchnia jest silnie zdeformowana, a lokalnie występują głębokie koleiny. W przekroju poprzecznym nie są zachowane wymagane spadki, a spadki podłużne lokalnie całkowicie uniemożliwiają odpływ wód opadowych.

Lokalnie tworzą się zastoiska wód opadowych utrudniające poruszanie się pojazdów i ruch pieszy. Wzdłuż istniejącej nawierzchni tłuczniowej występują pobocza gruntowe, silnie zawyżone. Zawyżone pobocza uniemożliwiają odprowadzenie wód opadowych z jezdni. Wzdłuż całego ciągu jezdnego brak jest jakichkolwiek urządzeń bezpieczeństwo ruchu oraz nawierzchni dla ruchu pieszego. Ruch pieszy odbywa się po istniejącej nawierzchni gruntowej.

Wzdłuż remontowanej drogi gminnej zlokalizowane są pojedyncze zabudowania mieszkalne. Remontowana droga gminna stanowi jedyny dojazd do tych zabudowań. Wzdłuż projektowanej drogi zlokalizowane są ogrodzenia prywatnych posesji. Posesje zlokalizowane przy drodze posiadają zjazdy na podwórka dowiązane do poziomu obecnej nawierzchni gruntowej.

Fot: Istniejąca nawierzchnia z kruszywa łamanego na odcinku leśnym.

Odwodnienie omawianego odcinka odbywa się powierzchniowo, a woda spływa do przydrożnych istniejących rowów lub spływa na pola rolne. W km 0+450 droga przebiega nad przepustem betonowym na cieku wodnym stanowiącym rów melioracyjny.

Fot: Przepust betonowy na cieku wodnym w km 0+450.

Przepust w km 0+450 jest wykonany z rur betonowych a ścianki czołowe z bloczków betonowych. Stan przepustu jest zły. Beton jest silnie skorodowany a powierzchnie zewnętrzne pokryte są mchem i porostami.

W poboczu istniejącej nawierzchni gruntowej zlokalizowane są słupy energetyczne, elementy architektury sakralnej, żwirownia oraz zjazdy do lokalnych zabudowań gospodarczych zlokalizowanych na działkach rolnych.

Fot: Rozjazd w km 1+300 do lokalnych gospodarstw.

Na odcinkach drogi gminnej przebiegającej na odcinkach pól rolnych wzdłuż remontowanej drogi rosną drzewka owocowe nie stanowiące żadnej wartości gospodarczej ani przyrodniczej. Typowe obciążenie drogi stanowią ciągniki rolnicze z przyczepami o ładowności do 4,5 tony oraz samochody osobowe i samochody dostawcze.

W km 2+100 po stronie prawej, zlokalizowany jest Zakład Górniczy STOŁUŃ który prowadzi wydobycie piasku i do którego dojeżdża ciężki transport samochodowy.

Fot: Droga gminna w km 1+500.

Fot: Zakład Górniczy STOŁUŃ w km 2+100, str. Prawa.

Od km 2+500 remontowana droga przebiega przez odcinek leśny na obszarze Nadleśnictwa Międzyrzecz. Droga na pewno wykorzystywana jest przez samochody ciężarowe wywożące drewno z lasu.

Fot: Droga gminna na odcinku leśnym w km 2+600, odcinek remontowany z wykorzystaniem gruzu budowlanego.

- OPIS PROJEKTU – BRANŻA DROGOWA

Przebudowa drogi gminnej  nr 004408F relacji Stołuń - Kalsko wraz z łącznikiem  do drogi powiatowej nr 1238F w m. Stołuń zaprojektowana została na odcinku 3 374,0mb. Początek odcinka w km 0+000,00 znajduje się na styku z drogą powiatową nr 1238F za posesją nr 54. Koniec remontowanego odcinka 3+374,0 znajduje się na granicy Gminy Pszczew i Gminy Międzyrzecz. Remontowany odcinek drogi posiada szerokość 3,5m i nie zmienia swojego przebiegu w planie. Spadek poprzeczny na remontowanym odcinku drogi przewiduje się jako daszkowy jednostronny lub dwustronny 2,0%. Warunki gruntowe na projektowanym odcinku drogi są dobre.

Wykonano 2 odkrywki głębokości ok. 0,5m i stwierdzono występowanie w podłożu dobrze przepuszczalnych gruntów piaszczystych. W związku z powyższym nie przewiduje się wykonywanie warstw odsączających.

Remont odcinka drogi gminnej o długości 3 375,0m przewiduje się w następującej technologii:

- Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni gł. 20,0cm,

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa budowlanego – gruz, grubości 10,0cm,

- Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego skalnego frakcji 0/31,5mm grubości 10,0cm,

- Miałowanie nawierzchni ,

- Profilowanie i zagęszczanie poboczy szerokości od 0,5 – 0,75m,

Szczegóły elementów konstrukcyjnych projektowanego odcinka pokazano na rysunkach.

Konstrukcje projektowanych nawierzchni:

Konstrukcja remontowanego odcinka od  km 0+000 – 3+374

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm grubości 10,0cm z  zamiałowaniem i zamuleniem kruszywem 0/5,0mm,

- Podbudowa z krusz. łamanego – gruz  gr. 10,0cm

- Zagęszczony grunt rodzimy

Na projektowanym odcinku drogi gminnej przewidziano do wykonania 8 szt. zjazdów na drogi gminne i leśne. Projektowane zjazdy ograniczone są zakresem działek gminnych zgłoszonych w dokumentacji.

Konstrukcja na zjazdach:

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm grubości 10,0cm z  zamiałowaniem i zamuleniem kruszywem 0/5,0mm,

- Podbudowa z krusz. łamanego – gruz  gr. 10,0cm

- Zagęszczony grunt rodzimy

Na omawianym odcinku drogi gminnej projektuje się wykonanie poboczy gruntowych z gruntu uzyskanego z korytowania pod warstwy konstrukcyjne. Pobocza należy dowiązać do istniejącego terenu ze spadkiem jednostronnym 6%. Przewiduje się wykonanie poboczy gruntowych o szerokości zmiennej od 0,5 – 0,75m. W miejscach lokalnych zawyżeń należy wykonać wodospusty odprowadzające wody opadowe z nawierzchni na pobocze lub do przydrożnych rowów.

Wszystkie materiały zastosowane przy remoncie ww. odcinka drogi w m. Jeziory muszą posiadać atesty i być dopuszczone do stosowania. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami.

- WEJŚCIA W GRUNTY OBCE

Teren, na którym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi w całości własność Inwestora.

- WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Planowana inwestycja nie będzie wywierać negatywnego wpływu na środowisko, gdyż nie wpłynie na zwiększenie natężenia ruchu, poziomu hałasu i zanieczyszczeń. W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie zaburzona gospodarka wodna terenu. Wody opadowe zagospodarowane zostaną w obrębie pasa drogowego. Droga gminna po remoncie nie będzie oddziaływać na grunty sąsiednie.